## Slide 1: פרויקט י' 2026
יונתן טורפשטיין

## Slide 2: מה הפרויקט שלי?
מסילות X ו-Y.
ציר Z.
שרטות .BOM
מדפסת תלת ממד שיכולה לקרוא קמצי gcode ולזוז כמו מדפסת אמיתית.
הפרויקט משתמש בבורג מוביל(lead screw) לציר ה-X, ורצועה לציר ה-Y, ציר ה-Z משתמש ברצועה כדי לסובב 3 ברגים ביחד.

## Slide 3: עיצוב קודם נגד חדש

## Slide 4: אלקטרוניקה
בפרויקט הזה השתמשתי ב-PCB, הכנתי אותו בעצמי באתר easyEDA ושלכתי אותו לייצור באתר JLCPCB.
לבקר אני משתמש ב-Arduino mega, בשביל המנועים אני משתמש ב-nema17 stepper, אם הדרייבר A4988.

## Slide 5
:gcode
דוגמה לשורה של gcode:
G1 X67 Y69 E420 F1000 ;comment
Move(67, 69, posZ, 420, 1000); //comment

## Slide 6
תוכנה.
עדיין יש לי בעיות בתוכנה שלא הצלחתי לפתור, לדוגמא: בפונקציה שמחזירה את המדפסת ל-0,0 ציר ה-X תמיד הולך לאט, גם כשניסיתי להגביר לו את המהירות, אבל רק בפעם הראשונה שאני קורא לפונקציה הזאת.
מתוך: printer.cpp
מתוך: movemant.h

## Slide 7
www.youtube.com/watch?v=BTVg7voFzN0
סרטון הדגמה: